О ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

А.М.Гачаев

В последнее время при изучении неупорядоченных систем весьма эффективно используются фрактально – геометрические методы  [1] , [2] ,основным для аппарата фрактальной математики является понятие дробной размерности, впервые введенное Хаусдорфом. На языке фрактальной математики в 1980 г. были сформулированы основные положения теории протекания. В частности, установлена фрактальная природа  так называемых вязких пальцев в пористых средах,  где сильно вязкая жидкость ( нефть ) вытесняется слабо вязкой жидкостью водой [ 1 ].

В работе [ 1] дается анализ фрактально – геометрических  показателей в моделировании  нефтегазносности и проводимости  паровых коллекторов. Отмечено, что поведение нефтегазностнных коллекторов, представленных пористыми средами, в существенной мере определяется стохастическими факторами, включая   хаотическое распределение  зерен породы коллекторов  по форме и размерам.

Электрическая проводимость пористых нефтегазосодержащих пластов, исследуемая при их электромагнитном каротаже, также имеет фрактальную структуру, характерную для перкуляционного кластера.

Фрактальные  кластеры образуемые песчаными, имеют значении хаусдорфовой размерности, располагающиеся в интервале

D=2,57+2,87.

В данной работе приток жидкости к скважине в трещиноватом деформируемом пласте, производится  с помощью интегродифференциальных  уравнений дробного порядка.        В практике разработки нефтяных залежей существуют различные зависимости дебита от перепада давления. Отклонение рассматриваемых зависимостей от  линейной объясняется причинами, основными  из которых являются деформация коллектора и инерционные силы  сопротивления, изменение свойства пласта и жидкости.

В области больших  скоростей фильтрации  ( при забойной зоне  пласта) нарушается линейный закон.

Существуют функциональная зависимость, учитывающая инерционные составляющего сопротивления движению жидкости [1].

(1)

где     - градиент давления, - динамическая вязкость жидкости, - скорость фильтрации, модуль скорость фильтрации,- проницаемость среды, - скалярная величина, зависящая от  модуля вектора скорости, - безразмерная функция, полученная согласно  – теореме  анализа размерности.

Теорема послужила основным  толчком в  применении  фрактального анализа в данной области, поэтому  подробно приведем здесь  эту исключительно важную теорему и автору  кажется, что это теорема будет в дальнейшем играть центральную роль при моделировании различных процессов.

Теорема (– теорема анализа размерности) [ 9].

Если дано физически значимое выражение:

где— это n различных физических переменных и они выражаются через k независимых физических величин, то это выражение может быть переписано в виде:

где  — эти безразмерные параметры, полученные из  при помощи  выражений следующего вида:

где показатели степеней— эти рациональные числа.

Допуская возможность разложения функции  в ряд Тейлора и ограничиваясь  первыми двумя членами разложения, получим

(2)

Движение жидкости в чисто трещиноватом коллекторе гораздо точнее ( чем закон Дарси ) описывается двучленной зависимостью (2).

По формуле (2) первое слагаемое учитывает потери давления от трения между жидкостью  и трещиноватой средой, второе – инерционную составляющую  сопротивления жидкости, связанную  с сужением  и расширением элементарных стружек потока в трещинах, поворотами струей и т.д.

Из формулы (2) следует  число при малых скоростях фильтрации квадратом модуля  можно пренебречь  и градиент  давления  будет зависеть только  от первого слагаемого ( вязости жидкости, проницаемости трещин и скорости фильтрации ) т.е. движение будет безинерциональнным.

При больших скоростях фильтрации силы инерции будет преобладать над силами вязкости, поскольку в формуле (2)  определяющим будет второе слагаемое. Может  оказаться, что при достаточно  больших скоростях  фильтрации силы вязкости будут пренебрежимо малы по сравнению с силами инерции и следовательно, двучленная зависимость (2) будет зависеть в виде одночленного  закона Краснопольского –Шеди, впервые установленное Краснопольским А.А. в 1912г.[ 4]

Формула (2) впервые был предложен Форхгеймером [4]. В этой работе показано, что  (2) совпадает с первыми двумя членами разложения в ряд Тейлора функции .

С ростом градиента давления изменяется фильтрационная способность коллектора.

Это  может быть связанно с изменением действующей  толщины пласта, которая для каждого конкретного коллектора при различных градиентах давления   ( до критического значения) различна. С ростом градиента давления до критического значения в процессе фильтрация вовлекаются все более мелкие поры.

При этом одновременно увеличивается проницаемостьтрещин, пористых  блоков  и общая мощность трещиновато – пористого пласта. Примерный график изменения  действующей мощности в зависимости от градиента давления изображен на рис.1

Рис.1  Изменение  действующей мощности   трещиноватого пласта

При достижении  действующая толщина пласта достигает максимального значения и остается неизменной при дальнейшем увеличении градиента  давления ( рис. 2)

Рис.2  Зависимость действующей толщины трещиноватого пласта от градиента давлении.

Последующие изменения могут  привести к сужению некоторых фильтрационных каналов и к уменьшению действующей толщины пласта.

При расширении движения жидкости в деформируемом  пласте будет считать,  что толщина пласта изменяется плавно, колеблясь около среднего значения [4]. За срединную  поверхность приведенного пластового давления  примем  горизонтальную плоскость, находящуюся на одинаковом расстоянии от кровли и подошвы. Выбирая в этой плоскости направление координатных осей  Ox,Oy,Oz проинтегрировав  уравнение неразрывности

по мощности пласта

,

получим

(3)

Дифференцируя интеграл по параметру, преобразуем первое слагаемое уравнения (3)

При оси ассиметрической фильтрации течение жидкости на кровле и подошве  практически отсутствует, следовательно последними двумя членами в полученном равенстве можно пренебречь, т.е.

(4)

Применяя теорему о среднем к интервалу с учетом   получим:

(5)

Аналогично преобразуем второй интеграл в уравнении (3) т.е.

(6)

Третий интеграл в (3) равен нулю. Докажем это следующим образом.

Оценивая третий интеграл, имеем

.

Так как   то  и

С учетом приведенных преобразований из уравнения (3) получим усредненное уравнение неразрывности:

(7)

Уравнение (7) описывает установившиеся течение жидкости  в пласте с изменяющейся толщиной.

При выводе уравнения (7) операции индекс «ср.» правильность такой операции допустима. Далее, выразив из (2), имеем

Из полученного выражения следует:

(8)

Подставим в уравнение (7) значение скорости фильтрации (8) при   ниже критического, т.е. при изменяющейся толщине пласта. В случае ассимитрической фильтрации в полярных координатах уравнение неразрывности запишем в виде [4].

.

Оттуда имеем

Постоянную интегрирования  при условии  и учитывая, что W дебит скважины радиусом   взрывший  пласт толщиной  находим

(9)

Рис. 3  Зависимость действующей толщины пласта от градиента давления.

В промысловой практике принято считать

(10)

где  - толщина пласта при,  - эмпирический коэффициент, характеризующий изменение действующей толщины пласта  от градиента давления (рис.1). В [ 8] было предложено (10) заменить, учитывая, что фильтрация идет в одном направлении.

Здесь - оператор дробного  интегродифференцирования  порядка  в смысле Римана – Лиувилля. Из (8) и (9) следует,  что

Откуда

(11)

Очевидно, что

После несложных преобразований из (11) получим

(12)

где

Уравнение (12) впервые  предложено в работе

В начале решим  уравнение (12) с помощью степенных рядов специального вида.

Представим  (12) в виде

(13)

Здесь

(14)

Решение уравнения 13 будем  искать в виде ряда

Продифференцировав это уравнение, получаем

(15)

где

Очевидно, что

Поэтому наше уравнение (13) запишем в виде

Где

Последнее уравнение  перепишем следующим образом

(16).

Если

то

Имеем

Вычислим

.

И последнее вычислим  , тогда получим

Уравнение (16) примет вид

Приравнивая  коэффициенты при одинаковых степенях получим:

Отсюда

Литература

- Баренблатт Г.И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. – М.: Наука, 1972 – 287с.

- Шаймуратов Р.С. Гидродинамика нефтяного трещинного пласта. – М.: Недра, 1980 – 223с.

- Hausdovff F., “ Math. Ann.” 1918, Bd 79, S. 157-179.

- Krivonosov I.V. , Balakirev V.A. Development, research and expenation ofa multilayerchinks/ Nedra, Russia 1975.

- Bulygin B.Y., Hydrdynamics of an oil eayer, Neclva, Pussia, 1974.

- Podlubny I, Tractional differential  equations, Academic press, New York 1999.

- Джрбашян М.М. Интегральные преобразования и представления функций в комплексной области. - М.: Наука. 1966. - 677 с.

- Алероев Т.С. Краевые задачи для дифференциальных уравнений с дробными производными. Докторская диссертация. М.: МГУ, 2000.

- Buckingham, E. (1914). «On physically similar systems; illustrations of the use of dimensional equations». Phys. Rev. 4: 345—376.

# Text boxes

5

1

6

4

2

3

120

100

80

60

40

20

,МПа

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

0